Parametry techniczne i wyposażenie autobusów z napędem konwencjonalnym 
(silnik Diesel)

- Pojazdy muszą spełniać wymagania:

  - dotyczące dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

  - dotyczące  homologacji  pojazdów  - określone  w  ustawie  z  dnia 20  czerwca  1997  r. Prawo           o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),

  - dotyczące  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  ich  niezbędnego  wyposażenia  –  określone        w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w  sprawie  warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

  - określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

2. Pojazdy przystosowane do wykonywania powiatowych przewozów o charakterze użyteczności
       publicznej – komunikacja międzymiastowa – klasa II.

3.    Parametry techniczne i wyposażenie:

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary | długość: max. 13,50 m, |
| 2 | Pojemność | ilość miejsc siedzących – nie mniej niż 37, ilość miejsc stojących – nie mniej niż 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim (wymiary miejsca przeznaczonego na wózek muszą pozwolić na swobodny manewr przy wjeździe wózka do pojazdu oraz przy wyjeździe z niego) |
| 3 | Nadwozie | w całości zabudowane, wykonane z materiałów odpornych na wilgoć, mycie mechaniczne oraz korozję, szkielet nadwozia, podwozia oraz poszycie zewnętrzne – wykonane ze stali o podwyższonej jakości, stali nierdzewnej, aluminium, tworzywa sztucznego lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej za pomocą kataforezy całozanurzeniowej (kąpiel kataforetyczna), nadwozie dwudrzwiowe: drzwi usytuowane po prawej stronie autobusu, ściany wewnętrzne i sufit izolowane termicznie i akustycznie, zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, kolorystyka wewnętrzna: podłoga, poszycia boczne i dachu, tkanina siedzeń w dobranej tonacji, skomponowane kolorystycznie (do uzgodnienia z Zamawiającym) w sposób gwarantujący wysoką estetykę, trwałość i odporność na zabrudzenia wydzielona przestrzeń bagażowa do przechowywania wyposażenia pojazdu (np. kluczy, trójkąta, podnośnika, koła zapasowego, itp.) miejsce na bagaż podręczny, |
| 4 | Drzwi | dopuszczalny układ drzwi 1-2-0 lub 2-2-0, wyposażone w uchwyty lub poręcze, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy, otwierane niezależnie, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem oraz w sygnalizację dźwiękową sygnalizującą zamykanie drzwi wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie, szyba w drzwiach przednich zapewniająca właściwą widoczność w warunkach niskich temperatur i dużej wilgotności powietrza – podgrzewana, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemożliwiające jazdę przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi), wejście do pojazdu oświetlone w czasie otwarcia drzwi, |
| 5 | Podłoga | pojazd częściowo niskopokładowy (niskowejściowy) w zakresie umożliwiającym wjazd pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, ręcznie rozkładana platforma najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym, podłoga z płyty wodoodpornej, pokrytej wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończoną listwami ozdobnymi, łatwo zmywalna, dostosowana do mycia wodą, |
| 6 | Siedzenia Pasażerskie | z miękką wkładką na siedzisku i oparciu (z zagłówkiem), obłożone wykładziną tapicerowaną, niepalny, odporny na ścieranie i zabrudzenia, łatwą do utrzymania czystości; kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, wyposażone w podłokietniki oraz uchwyty w górnej części oparcia od strony przejścia, preferowane siedzenia dostępne bezpośrednio z niskiej podłogi preferowana możliwość szybkiego montażu / demontażu min. dwóch dodatkowych podwójnych pełnowymiarowych siedzeń (lub platformy z siedzeniami) w przestrzeni przeznaczonej dla osoby na wózku inwalidzkim, siedzenia pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa, |
| 7 | Poręcze i słupki w przestrzeni pasażerskie | zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, wykonane ze stali nierdzewnej, na pionowych poręczach podświetlane przyciski „STOP” minimum 3 szt., przyciski muszą być dodatkowo oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille'a, wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, informującą kierowcę o konieczności zatrzymania pojazdu, podwójne gniazda USB do ładowania np. telefonów komórkowych, rozmieszczone co drugi rząd siedzeń przy siedzeniach pasażerskich, |
| 8 | Wentylacja | wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe i szybki wentylacyjne, wentylacja stanowiska kierowcy przez odsuwaną boczną szybę, układ wentylacji wraz z układem ogrzewania i klimatyzacji muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie pojazdu oraz na szybach pojazdu. |
| 9 | Ogrzewanie | całopojazdowe, zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza pojazdu, niezależnie od pracy silnika, nagrzewnice z nadmuchem (z regulowaną prędkością obrotową) w części pasażerskiej min 3 szt., lub grzejniki konwektorowe lub maty grzejne lub inne nagrzewnica z nadmuchem w miejscu pracy kierowcy i niezależną regulacją, lub grzejniki konwertorowe lub podgrzewana podłoga lub maty grzejne lub inne nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę autobusu sterowany przez kierowcę lub działający automatycznie z możliwością ustawiania ciepłego lub niepodgrzanego nawiewu przewody układu grzewczego odporne na korozję (np. miedź, mosiądz), termoizolowane, złączki z gumy silikonowej, |
| 10 | Klimatyzacja | automatyczny system klimatyzacji całopojazdowej o mocy min. 20 kW, indywidualne nawiewy lub klimatyzacja z centralnym rozprowadzeniem nawiewu powietrza zapewniające równomierne i skuteczne schłodzenia całego wnętrza pojazdu |
| 11 | Szyby | szyba przednia jednoczęściowa, panoramiczna klejona do nadwozia, szyby boczne, atermiczne, przyciemniane (niedozwolone jest użycie folii przyciemniającej) z rozsuwanymi poziomo szybkami wentylacyjnymi w części górnej w ilości minimum 4 sztuk, ryglowane mechanicznie, zasłony w bocznych oknach, szyba boczna kierowcy ogrzewana |
| 12 | Kabina kierowcy | fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pełną regulacją, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, koło kierownicy z możliwością regulacji położenia, żaluzje przeciwsłoneczne regulowane, minimum 2 gniazda zapalniczki (12V, 24V), minimum 2 gniazda USB (ładowarka), przegroda (np. szyba, płyta) za miejscem kierowcy, zabezpieczająca przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia wnętrza autobusu, wieszak na ubranie kierowcy, schowek na dokumenty kierowcy, radioodtwarzacz z wejściem USB wraz z instalacją antenową, instalacja nagłaśniająca (mikrofon w kabinie kierowcy i głośniki w przestrzeni pasażerskiej) umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom |
| 13 | Oświetlenie / instalacja elektryczna | elektryczne wyposażenie pojazdu o napięciu 24V, dodatkowe światła do jazdy dziennej, przednie lampy przeciwmgielne, oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED (w szczególności oświetlenie przestrzeni pasażerskiej), złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane, złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią, wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych, autobus wyposażony w gniazdo do diagnostyki poszczególnych układów autobusu w tym silnika. |
| 14 | Lusterka kierowcy | lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu lusterka zewnętrzne, podgrzewane i sterowane elektrycznie, |
| 15 | Napęd / podwozie | silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym, co najmniej 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, o mocy co najmniej 200 kW (preferowany silnik o mocy powyżej 230kW) zasilany olejem napędowym, spełniającym wymogi normy Euro 6 w zakresie zużycia energii (dla rocznego cyklu użytkowania pojazdu) oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz czystości spalin o wartościach nie większych, niż: zużycie energii zgodnie z ofertą: …….. MJ/rok emisja dwutlenku węgla: 0,50 g/km emisja węglowodoru: 0,05 g/km emisja tlenków azotu: 0,08 g/km emisja cząstek stałych: 0,005 g/km zbiornik paliwa o pojemności min. 200 dm3, zbiornik Ad Blue o pojemności min 30 dm3. |
| 16 | Skrzynia biegów | manualna z liczbą biegów nie mniej niż 6 + retarder |
| 17 | Układ hamulcowy | hamulce tarczowe na wszystkich osiach, wyposażone w co najmniej system EBS, ESP, hamulec postojowy, zalecany hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi przy prędkości mniejszej niż 5 km/h i uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami |
| 18 | Układ kierowniczy | układ kierowniczy wyposażony we wspomaganie |
| 19 | Koła i ogumienie | koła jezdne: obręcze stalowe, opony radialne, wielosezonowe, bezdętkowe, wyważone, na tylnej osi koła podwójne, na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle, opony jednakowej konstrukcji (jednego producenta i typu), |
| 20 | Oznaczenia pojazdów | oznaczone stanowisko do przewożenia pasażera na wózku inwalidzkim, napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania, przewidziane miejsce możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni na pojeździe (z przodu i z tyłu pojazdu), na demontowalną tablicę barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, w przypadku przewożenia zorganizowanej grupy dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat, znak (logotyp informujący o konieczności zapięcia pasów) umieszczony w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do dyrektywy Rady nr 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r., oznaczenia informujące (np. wyjście awaryjne, awaryjne otwieranie drzwi, liczba miejsc siedzących i stojących, miejsce dla osoby niepełnosprawnej i inne) muszą być sporządzone w języku polskim |
| 21 | Tablice kierunkowe/ System informacji Pasażerskiej | elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne (diodowe w kolorze bursztynowym); przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca kierunek jazdy wraz z przystankami pośrednimi, (rozdzielczość - 16 punktów w pionie, 112 w poziomie, raster 10mm); boczna wyświetlająca kierunek jazdy (dwurzędowa, min. rozdzielczość; 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), wewnętrzna tablica informacyjna - wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu min. 23" - dająca możliwość wyświetlania danych o trasie w tym: nazwa przystanku docelowego, w strefie przystankowej napis „Przystanek:” i nazwa bieżącego przystanku, po wyjeździe ze strefy przystankowej napis „Następny przystanek:” i nazwa kolejnego przystanku na trasie przejazdu. Informacje wyświetlane w dolnej części ekranu dotyczące nazw kolejnych przystanków na trasie wyświetlane w formie tzw. „termometru”, aktualny czas pobierany z komputera pokładowego wyświetlany z prawej strony pod nazwą przystanku docelowego, logo przewoźnika w lewym dolnym rogu, w przypadku użycia przez pasażera przycisku „STOP” na wyświetlaczu powinna pojawić się informacja o jego użyciu treści: „STOP”, możliwość wyświetlania dodatkowych informacji tekstowo-graficznych przekazywanych poprzez złącze USB. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do tworzenia wyświetlanych informacji oraz przygotowywania reklam. Programowanie urządzeń informacyjnych musi odbywać się i być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników, zapewniającym prawidłowe nagłośnienie pojazdu (zapowiedzi wewnętrzne i zewnętrzne), programowanie za pomocą złącza USB. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje oraz rejestrować parametry: czytelny, dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o minimalnych wymiarach 4”, rozpoznawanie przystanków na podstawie modułu GPS, sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi, panele informacyjno-reklamowe, pomiar drogi rzeczywistej -identyfikacja przystanków), zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych w pamięci komputera przez osoby nieupoważnione np. logowaniem poprzez numer PIN radiomodem WiFi wraz z anteną umożliwiający odbiór uaktualnianych danych z serwera do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenie zapowiadające). |
| 22 | Punkt dostępowy WiFi | dostęp dla pasażerów do bezprzewodowego internetu realizowany w oparciu o urządzenia typu router z możliwością włączenia hotspot'a wyświetlającego regulamin i umożliwiającego jego akceptację, wbudowany lub podłączony przez USB modem GSM pozwalający na pracę w standardach LTE, HSPA+, 3G, EDGE GPRS w zależności od dostępności technologii w danym miejscu. Zasilanie Routera przystosowane do zasilania z autobusu (przetwornica 24 V na 220 V niedopuszczalna). Router powinien być bezobsługowy, co oznacza, iż powinien automatycznie rozpoczynać pracę po włączeniu przez kierowcę stacyjki. W przypadku utraty dostępu do sieci zewnętrznej i ponownym jej odzyskaniu modem ma kontynuować pracę bez interwencji kierowcy i konieczności restartowania urządzenia. Kartę SIM do modemu zapewni Zamawiający. |
| 23 | System monitoringu wizyjnego | system monitoringu wizyjnego, który winien składać się z kamer, wyświetlacza LCD i rejestratora cyfrowego. Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitorowanie przestrzeni pasażerskiej pojazdu, oraz przestrzeni przed oraz z boku pojazdu. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed ich utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania przez 30 minut – zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. W skład systemu powinno wchodzić także oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie .MP4 mającego na celu zabezpieczenie materiału poprzez graficzny znak wodny widniejący na materiale. Podłączenie dysku za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu: przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami: zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Na zarejestrowanym materiale musi znaleźć się informacja otrzymana z autokomputera zawierająca następujące dane: data, dokładny czas (h, m, s), kierunek linii, przystanek, numer pojazdu. Wymagania funkcjonalne: Kamery – 6 szt (4 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę z boku pojazdu) Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. Rejestrator cyfrowy, powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy. Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 2 dyski twarde o pojemności min. 1TB. Możliwa powinna być szybka wymiana dysków. Wykonawca zapewni 3 dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Musi istnieć możliwość nagrywania w trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie mogą zostać nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania. Możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych o pojemności minimum 1 TB każdy. Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań. Aplikacja oprogramowania w języku polskim. System musi posiadać możliwość przesyłu danych drogą bezprzewodową (WiFi 5Ghz) z funkcją zamawiania wcześniej zaplanowanych nagrań. Oprogramowanie w języku polskim. Wyświetlacz LCD: typu TFT – dotykowy, o przekątnej 8” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego. Monitor musi pełnić funkcję panelu informacyjnego przekazującego kierowcy wiadomość o błędach i awariach systemu monitoringu jak np. brak nagrywania, itp. Mikrofon, Kamery: wewnętrzne i przednia rozdzielczość min. 1.3 MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264, dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo, zintegrowany obiektyw, ogniskowa w przedziale od min. 2.1. do 2.8 mm, zakres temperatur pracy od -10 do +50 stopni C. Kamera boczna rozdzielczość 1.3 MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264, dwa niezależne strumienie wideo, cyfrowa redukcja szumu, obudowa zewnętrzna o stopniu ochrony IK 10 i szczelności IP 67, stała ogniskowa od min. 3.6 do 4 mm, zakres temperatur pracy od -20C do +50C. Rejestrator cyfrowy, twardy dysk o pojemności co najmniej 1 TB (możliwość rejestracji obrazu z min. 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264), nagrywanie ciągłe: rozdzielczość min. 1280 x 960, min. 15 kl/s dla pojedynczej kamery, możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer, kompresja video H.264, minimum 4 wejścia USB, w tym 2 wejścia USB 3.0, minimum 1 port Ethernet, 1 szt. HDMI, zasilanie: 16-36 V, obudowa bezwentylatorowa, geolokalizacja pojazdów na mapie, możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN, temperatura pracy w zakresie od -100C do +500C, wbudowany układ stabilizacji temperatury, format zapisu: .MP4, umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją poprzez zastosowanie graficznego znaku wodnego widocznego na materiale, oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim, start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 3 minuty, aktualizacja software poprzez USB. Radiomodem WiFi wraz z anteną umożliwiający bezprzewodową komunikację z serwerem oraz pojazdem |
| 24 | System Audio - Video | autokarowy system audio-video umożliwiający odtwarzanie obrazu z płyt DVD jednocześnie na dwóch podsufitowych monitorach – przystosowanych do odbioru telewizji cyfrowej (DVB-T) oraz dźwięk z wykorzystaniem głośników stanowiących wyposażenie autobusu, zestaw głośników umożliwiający odpowiednie nagłośnienie w autobusie, mikrofon dostępny dla kierowcy i pierwszego rzędu siedzeń |
| 25 | Lokalizacja Pojazdu GPS | lokalizacja pojazdów GPS wraz z pomiarem poziomu paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym gromadzenie i przetwarzanie danych bezpośrednio na komputerze Zamawiającego, |
| 26 | Wyposażenie dodatkowe | tachograf cyfrowy, wycieraczki o min. 2 prędkościach pracy, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, ogumione koło zapasowe, 2 trójkąty ostrzegawcze, apteczka autobusowa doraźnej pomocy, 2 gaśnice z atestem, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy i podnośnikiem hydraulicznym, młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb; liczba i rozmieszczenie młotków zgodnie z dyrektywą 2001/85/EC Parlamentu Europejskiego i Rady 2 kamizelki odblaskowe, 2 kliny pod koła, zaczepy holownicze przednie i tylne, Specjalizowana kasa rejestrująca służąca do sprzedaży biletów pasażerskiej komunikacji autobusowej w autobusie i ewidencji dopłat do ustawowych biletów ulgowych z możliwością obsługi biletów elektronicznych typu „Mifare”, pełnowymiarowe fotele siedzące montowane w przestrzeni dla wózków inwalidzkich przy zwiększonej ilości powierzchni w ilości zgodnej z wyborem Wykonawcy W PARAMETRACH TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH. |